## Slide 1
INNOWATΞCH GmbH
Innovative Wassertechnologien
INNOWATECH ECA-Technologie
und INNOWATECH Anolyte®
Transport- und Notfallchlorung im Wasserwerk
Notes: 1

## Slide 2
  2002 Firmengründung in Horb am Neckar
  ab 2003 Entwicklung von industrietauglichen ECA-Anlagen
  2003 Start des Vertriebs der ECA-Technologie zur Herstellung von pH-neutralem Anolyte
  2004 Planung, Projektierung und technische Realisierung von Anwendungslösungen und Hygienekonzepten
  2008 Beginn der Eigenentwicklung und Produktion von Elektrolysezellen und Neukonzeption der Aquadron® Anlagen zur Herstellung von INNOWATECH Anolyte®
  2010 Implementierung Laborbereich für Wirkstoffanalyse, Wasser-und Probenanalytik
  2011 Umzug der INNOWATECH GmbH nach D-72186 Empfingen, Alte Kaserne 28
  seit Januar 2016 als autorisierter Lieferant von Biozid-Produkten und Biozid-Substanzen auf der Artikel 95-Liste der ECHA gelistet; Mitinhaber von 2 Wirkstoffdossier
Die INNOWATECH GmbH
Innovative Wassertechnologie aus Baden-Württemberg

## Slide 3
Anwendungsgebiete der INNOWATECH ECA-Technologie
Qualitätssicherung und Desinfektion in der Getränkeindustrie und in Brauereien
Trinkwasserentkeimung
Prozess- , Kühl- und Abwasserbehandlung
Anwendungen in der Landwirtschaft
Herstellung von Medizinprodukten (PGF)
Qualitätssicherung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie

## Slide 4
Mittels Membranzellenelektrolyse wird aus Trinkwasser, reinem Kochsalz und Strom
INNOWATECH Anolyte® erzeugt
INNOWATECH ECA–Technologie – Elektro Chemische Aktivierung
  hoch-wirksame pH-neutrale Desinfektionslösung mit ca. 80% HOCl-Anteil
  sehr hohe Wirksamkeit, Stabilität und Nachhaltigkeit
  baut Biofilme ab und verhindert deren Neubildung
  kein Einsatz von Gefahrengut und wassergefährdenden Stoffen
  kein erhöhtes Korrosionsrisiko und keine Schädigung von Elastomeren
  sehr geringe Kosten von < 1 Cent pro m³ Trinkwasser
Was ist das besondere an INNOWATECH Anolyte® ?
INNOWATECH Anolyte® Produktionsanlage

## Slide 5
INNOWATECH Aquadron® zur Herstellung von INNOWATECH Anolyte ®
Salztank Enthärter
Salztank Anolyte-Produktion
INNOWATECH Aquadron® ECO
zur Anolyte-Produktion
INNOWATECH Aquadron® ECO-Serie
zur Behandlung bis ca. 25.000 m³ Trinkwasser
pro Tag mit ca. 0,2 ppm freiem Chlor
Enthärter
INNOWATECH Anolyte®
Vorratsbehälter
mit Entnahmehahn
Dosier-pumpe

## Slide 6
INNOWATECH Multi-Mess-Center
Permanente Messung von freiem Chlor,
pH, Leitfähigkeit, Redox, Temperatur
mit Dokumentation der Messwerte und
Übergabe an GLT (z.B. via PROFINET)
INNOWATECH Multi-Mess-Center

## Slide 7
INNOWATECH Hygienekonzepte zur Desinfektion von Trink- und Prozesswasser
FireWall Prinzip – INNOWATECH Anolyte® verhindert den Eintrag von Keimen in Wassersysteme Trinkwasser-Behandlung direkt am Brunnen, vor/nach wasserrReservoirs oder im Verteilernetz
Reduktion von Biofilm vorhandener Biofilm wird reduziert und der Aufbau von neuem Biofilm verhindert
zusätzlich Anwendung als Desinfektionsmittel für Oberflächen, Werkzeuge, Maschinen

## Slide 8
INNOWATECH Membranzellenelektrolyse - Aufbau und Vorteile
Katholyte-
Überschuss (anteilig 5 – 20%,
wird meist
verworfen)
Eintritt Elektrolysezelle
Semipermeable Membran
Katholyte – wässrige NaOH-Lösung
Cl-
OH-
OCl-
Na+
Cl-
Na+
OH-
Na+
Salzlösung 0,4 – 0,5 %
HOCl
Na+
pH 11 – 12
NaOH
HOCl
NaOCl
pH 11 - 12
pH 6 - 8
Kathode -
Anode +
pH 6,7 – 7,2
Austritt Elektrolysezelle
INNOWATECH
Anolyte®
(anteilig 80-95%)
HOCl
Na+
OH-
Anoden- und Kathodenraum sind durch die semipermeable Membran voneinander getrennt.
hohe Reinheit des Wirkstoffes INNOWATECH Anolyte® (ca. 80% HOCl)
pH-Bereich immer > 6,7
keine Chlorgasbildung
geringe Wasserstoffbildung
kein Ausgasen bei Produktion und im Trinkwasser
INNOWATECH Elektrolysezelle

## Slide 9
Die Produktion von INNOWATECH Anolyte® erfolgt wie auf der vorherigen Seite schematisch dargestellt. Die Elektrolysezelle, besteht aus zwei Reaktionsräumen (Anodenraum und Kathodenraum), welche durch eine Membrane voneinander getrennt sind. Die jeweils im Anoden- und Kathoden-Raum entstehenden Stoffe können sich aufgrund der Membran nicht vermischen.
Die Entstehung von Anolyte findet nur im neutralen und basischen Bereich statt. Eine leichte pH-neutrale Salzlösung (ca. 0,6% Kochsalzanteil) durchläuft den Kathodenraum und verlässt diesen mit einem basischen pH-Wert von ca. 12. Danach wird die Lösung durch den Anodenraum geleitet und verlässt diesen als pH-neutrales INNOWATECH Anolyte®.
Die Anolyte-Lösung enthält ca. 80% Hypochlorige Säure (HClO), welche stark desinfizierend ist. Gelöstes elementares Chlor (Cl2) und Chlorgas, enthält Anolyte nicht, da diese nur im pH-sauren Bereich entstehen können. Das ist auf der folgenden Seite im Hägg-Diagramm ersichtlich.
Die Herstellung von INNOWATECH Anolyte® mittels Membranzellenelektrolyse

## Slide 10
INNOWATECH Anolyte®
optimaler pH Bereich
(logarithmische Darstellung)
INNOWATECH-Anolyte® ist hoch effizient und wegen geringster Anteile von
elementarem Chlor mit allen gebräuchlichen Installationsmaterialien verträglich
Gleichgewichtsdiagramm Hypochloriger Säure

## Slide 11
Smart - Aquadron® – Chlorat-reduzierte Wasserbehandlung
Chlorat-reduzierte Herstellung durch:
Niedrige Wirkstoffkonzentration < 0,2%
bzw. < 2.000 mg/l Aktivchlor
Optimaler Anolyte pH-Bereich 6,5 - 7
Membran-geteilte Elektrolysezellen
spezielle Anoden-Beschichtung
Geringe Wärmeerzeugung in den Zellen
Zellenaufbau mit min. 2 Elektrolysezellen
Speziell geregelter Fluss der Starterlösung durch mehrere Zellkammern
Reine Ausgangssubstanzen (Kochsalz, Wasser)
Just-in-time Produktion
Vermeidung der Chlorat-Bildung bei der Lagerung von INNOWATECH Anolyte® durch
Liter-genaue Füllstandmessung im Anolyte-Vorratstank über Radarsensor
Programmierbare Niveaustände im Tank über das Aquadron® Touchpanel
Automatisierte Änderung der Füllstands-Menge abhängig vom Anolyte-Tagesbedarf
Anolyte-Bedarf wird vorausberechnet und die Anolyte-Produktion angepasst
Projekt „Cyberphysische Systeme - Smart-Aquadron - Bedarfsgesteuerte Anolyte-Produktion“
in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPA Stuttgart

## Slide 12
INNOWATECH Aquadron® ECO 3.2
Praxisbeispiel
Wasserwerk Gemeinde Wiesensteig
INNOWATECH Anolyte® zur Trinkwasser-Behandlung im Wasserwerk
Anolyte- Vorratstank
Anolyte-
Dosierpumpe
Enthärter
Salztank Enthärter
Salztank Anolyte-Produktion
Anolyte-Produktion

## Slide 13
INNOWATECH Anolyte® zur Trinkwasser-Behandlung im Pumpwerk
INNOWATECH Aquadron® ECO 4.2
Praxisbeispiel
Wasserwerk Rattstadt

## Slide 14
INNOWATECH Aquadron® ECO 5.2
Praxisbeispiel
Wasserwerk Wört
INNOWATECH Anolyte® zur Trinkwasser-Behandlung im Wasserwerk
Anolyte- Konzentrat- Vorratstank
Anolyte-
Dosierpumpen
Enthärter
Salztank Enthärter
Salztank Anolyte-Produktion
Anolyte-Produktion
Multi-Mess-Center (MMC)

## Slide 15
INNOWATECH Hygienekonzepte zur Desinfektion und Keimreduktion
Desinfektion der Oberflächen von Wassertanks- und Reservoirs
Desinfektion von Rohren, Armaturen und Fittings
Desinfektion von Oberflächen, Werkzeugen, usw.
Desinfektion von UF – Anlagen
Desinfektion über CIP-Anlagen
Desinfektion von Räumen durch Verneblung

## Slide 16
INNOWATECH Anolyte®
Chlordioxid
Vergleich INNOWATECH Anolyte® mit Chlordioxid

## Slide 17
 | INNOWATECH Anolyte® | Chlordioxid
Kennzeichnungspflicht | KENNZEICHNUNG nach GefStVo entfällt | 
Ausgangssubstanzen | Wasser und Kochsalz | Salzsäure und Chlor oder Chlorit
Aggregatzustand | flüssig, farblos, Aussehen und Dichte wie Wasser | gasförmig in Wasser gelöst
Temperaturbeständigkeit/ Wasserlöslichkeit | Stabil bei Temperaturen von 0°C – 95°C | ab 32°C erhöhtes Ausgasen, ab 45°C Zerfall zu Aktivchlor und Sauerstoff
Stabilität | > 6 Monate, auf Anforderung auch länger | wenige Stunden
pH- Wert | 6,7 -7,2 | meist pH-sauer (abhängig vom Verfahren)
Wirkstoffkonzentration freies Chlor, bzw. Chlordioxid | 250 – 1.500 mg/l | 2.000 – 6.000 mg/l
Chlorat - Bildung | gering, < 1% des freien Chlors | unterschiedlich hoch je nach Verfahren
Chlorit - Bildung | keine | hoch - je nach ClO2-Konzentration
Abwasser | Keine Belastung des Abwasser kein AOX, THM | Keine Belastung des Abwasser kein AOX, THM
Betriebskosten | 5,00 - 10,00 € für 1.000 Liter Anolyte Konzentrat | Hohe Kosten Zusätzliche Kosten für Überwachungseinrichtungen, Wartung und Instandhaltung, Installationsort, Schutzkleidung, Mitarbeiterschulung
Vergleich INNOWATECH Anolyte® mit Chlordioxid

## Slide 18
Vergleich INNOWATECH Aquadron® - sonstige Elektrolyse-Anlagentechnik
INNOWATECH Anolyte®
Natriumhypochlorit

## Slide 19
 | INNOWATECH Anolyte® | Elektrolytisch hergestelltes Natriumhypochlorit
Kennzeichnungspflicht | KENNZEICHNUNG nach GefStVo entfällt | 
Ausgangssubstanzen | Wasser und Kochsalz | Wasser und Kochsalz
Aggregatzustand | flüssig, farblos, Aussehen und Dichte wie Wasser | flüssig, farblos bis leicht gelb/grün
Temperaturbeständigkeit/ Wasserlöslichkeit | Stabil bei Temperaturen von 0°C – 95°C | Je nach Wirkstoffkonzentration
Stabilität | > 6 Monate, auf Anforderung auch länger | wenige Stunden
pH- Wert | 6,7 - 7,2 | 8,5 – 9,5
Wirkstoffkonzentration freies Chlor, bzw. Chlordioxid | 250 – 1.500 mg/l | 5.000 – 25.000 mg/l
Chlorat – Bildung | < 1 - 3 % vom Aktivchlor | < 5,4 - 10% vom Aktivchlor
Bestandteile Aktivchlor | Hypochlorige Säure 80% Natriumhypochlorit 20% Elementares Chlor < 0,01% | Natriumhypochlorit > 99,9% Hypochlorige Säure < 0,01% Elementares Chlor in Mikrobläschen
Gefahrstoffe | Keine, nur sehr geringe Wasserstoffbildung | Chlorgas, Wasserstoff, Natriumhypochlorit-Lösung > 2.000 mg/l
Vergleich INNOWATECH Anolyte® mit sonstigen Elektrolyse-Produkten

## Slide 20
Vorteile der INNOWATECH ECA – Technologie
Ökologisch unbedenklich
Kein Gefahrgut
Keine wassergefährdender Stoff
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind jederzeit gewährleistet
Geringe Produktions- und Betriebskosten
Lange Lebensdauer der Elektrolysezelle > 35.000 h
Wirksam gegen Bakterien, Viren, Schimmel und Pilze
Hohe Stabilität und Nachhaltigkeit des Wirkstoffes von 0 - 90° C
Geringe Bildung von unerwünschten Nebenprodukten (AOX, THM, Chlorit, Chlorat)
Keine Korrosionsgefahr
Ersetzt nahezu alle Desinfektionsmittel
Ausgangssubstanzen Wasser, Kochsalz und Strom sind weltweit verfügbar

## Slide 21
Auszug aus unserer Referenzliste
Zweckverband Wasserversorgung
Unteres Aitrachtal
Zweckverband Albwasserversorgung VIII/IX Schelklingen

## Slide 22
INNOWATECH GmbH
Alte Kaserne 28 І D-72186 Empfingen
Tel. 07485 / 97 87 47 – 0 І E-Mail: info@innowatech.de
www. innowatech.de
Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage